Кабель ОКТ- 0,22-2…48-Т/С 2кН

Данная конструкция кабеля  состоит  из  центральной модульной трубки, внутри которой расположены оптические волокна. Модульная трубка  заполнена гидрофобным заполнителем. Вынесенный силовой элемент – стальная проволока. Защитная оболочка  – полиэтилен высокой плотности.

Кабель ОКТ – Т/С предназначен для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения и между зданиями.

Основные технические характеристики кабеля:

| Общее количество оптических волокон в кабеле, шт | 2 - 16 | 18 - 24 | 26 - 48 |
| --- | --- | --- | --- |
| Растягивающее усилие, кН | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр кабеля по несущему элементу, мм | 4,1 | 4,0 | 3,5 |
| Диаметр кабеля по трубе, мм | 5,3 | 6,9 | 8,9 |
| Габаритный размер, мм | 9,0×5,3 | 10,0×6,9 | 14,0х8,4 |
| Масса кабеля, кг/км | 51 | 61 | 90 |

# Основные механические и климатические свойства:

| Максимально допустимое раздавливающее усилие | не менее 3 кН/100мм |
| --- | --- |
| Стойкость к ударной нагрузке | не менее 5 Дж |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 20 x D кабеля |
| Диапазон рабочей температуры | от -60 oC до +70 oC |
| Диапазон температуры транспортировки и хранения | от -60 oC до +70 oC |
| Диапазон температуры во время прокладки | от -30 oC до +50 oC |
| Устойчивость к циклической смене температур (-60С…+70С) | прирост не более 0,05 дБ/км |

Изготовитель гарантирует соответствие оптических кабелей требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ТУ и эксплуатационной документации.

Расцветка оптических волокон:  2…48

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| синий | оранжевый | зеленый | коричневый | серый | белый | красный | черный | желтый | фиолетовый | розовый | бирюзовый |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| синий с черным штрихом | оранжевый с черным штрихом | зеленый с черным штрихом | коричневый с черным штрихом | серый с черным штрихом | белый с черным штрихом | красный с черным штрихом | натуральный с черным штрихом | желтый с черным штрихом | фиолетовый с черным штрихом | розовый с черным штрихом | бирюзовый с черным штрихом |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| синий с 2-мя черными штрихами | оранжевый с 2-мя черными штрихами | зеленый с 2-мя черными штрихами | коричневый с 2-мя черными штрихами | серый с 2-мя черными штрихами | белый с 2-мя черными штрихами | красный с 2-мя черными штрихами | натуральный с 2-мя черными штрихами | желтый с 2-мя черными штрихами | фиолетовый с 2-мя черными штрихами | розовый с 2-мя черными штрихами | бирюзовый с 2-мя черными штрихами |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| синий с 3-мя черными штрихами | оранжевый с 3-мя черными штрихами | зеленый с 3-мя черными штрихами | коричневый с 3-мя черными штрихами | серый с 3-мя черными штрихами | белый с 3-мя черными штрихами | красный с 3-мя черными штрихами | натуральный с 3-мя черными штрихами | желтый с 3-мя черными штрихами | фиолетовый с 3-мя черными штрихами | розовый с 3-мя черными штрихами | бирюзовый с 3-мя черными штрихами |